Инструкция о порядке пользования ТСО (VISTA).

1.Охранная сигнализация.

1.1. Перед постановкой на охрану:

1.1.1.Убрать все денежные средства, ценные бумаги и другие, особо ценные предметы в сейфы (металлические шкафы), прикрепленные к полу.

1.1.2.Проверить, чтобы в охраняемых помещениях не было людей, а домашние животные находились в заранее оговоренных и согласованных с технической службой предприятия помещениях.

1.1.3.Убедиться в том, что на объекте выключены все электроприборы, которые могут стать причиной пожара.

1.1.4.Проверить, что окна, форточки, люки, решетки, жалюзи, двери целы, исправны и закрыты на запоры и замки.

Постановка   под полную охрану:

- Закрыть охраняемые двери;

- Набрать на клавиатуре (*) и № требуемого раздела (1-8),(если разделов более одного);

- Убедиться в готовности раздела к взятию под охрану, о чем будет свидетельствовать загоревшийся на пульте зеленый светодиод <<READY>>(ГОТОВ), в противном случае (после нажатия *) на дисплее будут перечислены открытые зоны, как например: неплотно закрытая дверь, кто-то остался внутри, неисправность извещателей;

- При горящем зеленом светодиоде <<READY>> поставить  раздел под охрану, т.е. набрать личный код –(ХХХХ 2). При правильном наборе зеленый светодиод переключится на красный <<ARMED>>(ВЗЯТИЕ);

- Аналогично ставятся под охрану и другие разделы;

- Покинуть “ОБЪЕКТ” в пределах времени, определяемой задержкой на выход;

- Если “ОБЪЕКТ” взялся под охрану, то выносной  индикатор должен светиться ровным светом, в противном случае  “ОБЪЕКТ” следует переустановить (снять и поставить под охрану;

Постановка   под частичную охрану:

- Закрыть охраняемые двери;

- Набрать на клавиатуре (*) и № требуемого раздела (1-8),(если разделов более одного);

- Убедиться в готовности раздела к взятию под охрану, о чем будет свидетельствовать загоревшийся на пульте зеленый светодиод <<READY>>(ГОТОВ), в противном случае (после нажатия *) на дисплее будут перечислены открытые зоны, как например: неплотно закрытая дверь, кто-то остался внутри, неисправность извещателей;

- При горящем зеленом светодиоде <<READY>> поставить  раздел под охрану, т.е. набрать личный код –(ХХХХ 3)(сохраняется задержка на вход) или (ХХХХ 7)(задержка на вход отсутствует). При правильном наборе зеленый светодиод переключится на красный <<ARMED>>(ВЗЯТИЕ);

- Аналогично ставятся под охрану и другие разделы, оборудованные частичной охраной;

Снятие  с охраны:

- Войти на “ОБЪЕКТ” через  дверь, имеющую задержку на вход;

- Набрать на клавиатуре (*) и № требуемого раздела (1-8),(если разделов более одного);

- Набрать личный код—(ХХХХ 1), после чего при правильном наборе на пульте красный светодиод <<ARMED>> отключится.

SISTEM 123... – номера разделов

STATUS А-полная охрана,

R-готов к взятию,

N-не готов к взятию,

S-частичная охрана(сохраняется задержка на вход),

I-частичная охрана(задержка на вход отсутствует),

В-зона отключена,

*-тревога или неисправность

- Паузы между нажатиями при наборе кода не должны превышать 2 сек, в противном случае при неисполнении команды набор необходимо повторить;

- Пульт при включении задержки на вход и задержки на выход подает  звуковые сигналы, которые при уменьшении времени становятся чаще;

- После тревоги необходимо войдя в раздел, код снятия (ХХХХ 1) набрать  дважды для очистки табло (память тревог или неисправностей);

- Для отключения неисправных или ненужных зон набрать (ХХХХ 6) и перечислить  двузначные № зон (01-86)

- В обычном состоянии (если разделов более одного) пульт находится в информационном разделе (только индикация состояния), показывая количество разделов и их статус.

- Код пользователя необходимо хранить в тайне и никому не передавать

- при обнаружении неисправности ТСО необходимо связаться с оператором Пульта Централизованного Мониторинга по телефонам  (496) 469-73-33, (926) 248-42-84 и далее следовать его указаниям.

2.Тревожная сигнализация.

2.1.1.При наличии носимых радиобрелоков – нажать и удерживать кнопку радиобрелока не менее 2 секунд.

2.1.2.При наличии стационарной кнопки – нажать стационарную кнопку до характерного щелчка.

(После проверки кнопки необходимо вернуть её в исходное положение, ухватив её за выступ в центре кнопки.)

- Проверку носимых радиобрелоков и стационарных кнопок проверять не реже одного раза в месяц, предварительно сообщив о проверке оператору.

- Если при нажатии кнопки на радиобрелоке индикатор попеременно мигает зеленым и красным светом (этот режим индикации сообщает о разряде встроенной батареи), необходимо сообщить оператору.

- Пользоваться тревожной сигнализацией необходимо в случаях реальной угрозе хищения или попытки хищения имущества.

- при активированной функции «Тихая тревога» или «Код под принуждением» - нажать и удерживать на клавиатуре не менее 2 секунд определенную комбинацию клавиш.

## «ЗАКАЗЧИК»                                                                                              «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный  директор			                  	                                                                 ООО «ЧОО «ГАРДА»

__________________ / _____________ /                                             _______________/ А.А. Лисогорский  /                                                    (подпись)                                                                                             (подпись)

м.п.

«_____ » __________________  2013 г.                                             «_____ »  ____________________2013 г.