Приложение №3

ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ:

- Подготовьте объект для постановки на охрану: выключите освещение, электроприборы и оборудование, закройте окна, двери, форточки на запорные устройства.

- Установите переключатель выносного пульта радиопередающего устройства «Аргус-5» в положение «1».

- Покиньте помещение, закройте входную дверь и дождитесь отсутствия звуковых сигналов на контактном блоке КБ-1 радиопередающего устройства «Аргус-5».

- Убедитесь в том, что зуммер не подает звуковых сигналов в течении 5-10 секунд.

- Прислоните электронный ключ к контактору.

- Продолжительный звуковой сигнал зуммера и последующее мигание индикатора означает, что объект передан под охрану на пульт.

- Позвоните дежурному пульта дистанционной охраны по телефону

8-(49646)-9-73-33; 8-926-248-42-84 и удостоверьтесь, что объект находится под охраной.

ДЛЯ СНЯТИЯ ОБЪЕКТА С ОХРАНЫ:

- Убедитесь в том, что объект находится под охраной (мигает индикатор в виде светодиода).

- Прислоните электронный ключ к контактору.

- Двукратный звуковой сигнал, означает, что объект снят с охраны.

- Откройте входную дверь.

- Установите переключатель  на выносном пульте в положение «0». (время от прикосновения ключа до переключения кнопки 1 минута)

- Позвоните дежурному пульта дистанционной охраны и удостоверьтесь в том, что объект снят с охраны.

Технический отдел